## Slide 1
組長：B10802031 蘇柏丞 組員：B10802135 許嘉升
B10802233 呂彥霖
電子工程總整期中報告
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 2: ECG IDENTIFICATION BASED ON NEURAL NETWORKS JUN-JIE WU, YUE ZHANG 2014 11th International Computer Conference on Wavelet Actiev Media Technology and Information Processing(ICCWAMTIP)
介紹
研究方法
資料結果與分析
結論
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 3: 1. 介紹
由於每個人有不同的心電圖訊號，因此，本文利用 Electrocardiogram (ECG)，用於人體識別。
本文中的實驗數據選自 MIT-BIH 心律數據庫，使用了33個正常人的第一導層心電圖，將心電圖濾波過後，提取 QRS 波作為識別的特徵。經過主成分分析 (PCA) 降維後，使用反向傳播神經網路 (BP) 作為分類器，最後識別結果是由投票機制決定的。 結果表明，使用本文提出的方法，分類的準確性可以達到準確率高達99.6%。此外，考慮到複雜性和準確性等方面，超越其他研究。
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 4: 2. 研究方法
2.1 資料預處理
2.2 提取特徵
2.3 分類器
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 5: 2.1 資料預處理
未濾波的ECG訊號
濾波後的ECG訊號
使用帶通濾波器 來獲得1 - 40Hz 的ECG訊號
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 6: 2.2 提取特徵
CG的組成是由PQRST波組成
T波會因為心律不同而有所變化
心跳特徵提取QRS波
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 7: 主成分分析
使用主成分分析 (PCA) 將維度為”81”的資料找出維度維”7”的特徵資料 = (- )
將33位實驗對象的QRS波前後個提取81個點的矩陣
是由每列平均值所的的矩陣
是經過相似變換找出特徵向量組成的過度矩陣
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 8: 2.3 分類器
使用神經網路 (neural networks) 作為本文的分類器
選擇 sigmoid 函數作為隱藏層和輸出層的激勵函數。
應用了 3 層 Back propagation 神經網絡 & gradient descent 。
採用投票機制決定最終識別結果
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 9: Sigmoid (激勵函數)
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 10: Backpropagation (BP) & gradient descent
與 gradient descent 結合使用的，用來訓練人工神經網路的常見方法。該方法對網路中所有 weight 計算損失函數的梯度。這個梯度會回饋最佳化方法，用來更新 weight 以最小化損失函數。
為了讓損失函數最小化，所以使用gradient descent找出當前 weight 的梯度，並對 weight 進行移動。
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 11: 3. 資料結果與分析
使用 MIT-BIH 資料庫的數據。
總共有 33 個人的測試資料，每個人選取 1500 個心跳。
在隨機挑選 500 個心跳至 testing set。
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 12: 實驗結果
n為採集心跳的次數，縱軸為平均準確率。
實驗結果表明，在n=10的樣本中，準確率可以達到97.12%。而當採集時間延長到採集時間延長到大約一分鐘時，準確率將達到99.6%。
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 13: 研究比較
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 14: 4. 結論
在本文中，使用MIT-BIH心律數據庫對33名受試者進行了測試。準確率達到99.6%，證明了該方法的有效性。儘管心電圖在很長一段時間內的穩定性，心臟疾病下心電圖形狀的變化等等。但將心電圖作為一種動態的、有效的生物識別方法是很有前途的。
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates

## Slide 15: THAHK YOU FOR YOUR LISTENING
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint and Google Slides Templates